## Slide 1: Kurs CMAS P*

## Slide 2: Potápěčská výstoj

## Slide 4: Historie dávnověku
První zmínky
Asyrský reliéf (kožené měchy) - 800 BC
Rozebrání podvodní blokády Syrakus – Alexander veliký 415 BC
Cézar a kleopatra – lov v nilu okolo r. 50 BC

## Slide 5: Historie potápění
Jak vznikl nápad potápět se
Lov perel
Stavba mostů a přehrad
Ropné plošiny
Sport – mořská biologie
Custeau

## Slide 6: Rekreační potápění
Kdy, proč a jak?
Nadšenci ve světě vyrábí první výstroj
Custeau zakládá CMAS
Rozvoj turismu v 90. letech
Počátek sériové výroby výstroje
Vznik divecenter = bází

## Slide 7: Druhy výstroje
Nádechová - Freediving
Potápěčská - Scuba
ABC =
  Maska
  Ploutve
  Šnorchl
Světlo = Torch
Fotoaparát/Kamera
Zvedací vaky
Lékárnička
Potápěčská - Doplňky
Počítač = Komp
Deko-bójka
Světlo
Servisní kit
Lahev = Tank
Automatika
Žaket/Křídlo = BCD
Neopren

## Slide 8: Masky
Nádechové a freediving
Potápěčské - Scuba
Malý vnitřní objem
Nenápadné
Dvě skla – možnost dioptrických skel
Široké zorné pole
Barevné – snadno se hledají

## Slide 9: Masky - obecně
Mlží se – třeba odmastit před ponorem (jar, zubní pasta) v krizi i slina
Musí dobře těsnit
Pro dlouhé vlasy je vhodný neoprenový obal gumového pásku

## Slide 10: Ploutve
Bazénové
Skuba
Úzké
Měkké
Přímo na nohu
Jen do teplé vody
Freediverské
Velmi dlouhé
Výborný výkon pro pomalé plavání
Mohutné
Nazouvají se na neoprenovou botičku

## Slide 11: Šnorchl
Odpočinek na hladině
Plavání větších vzdáleností po vodě
Doplavání k lodi
Označení na hladině, pro lodě
Může překážet
Může vypadnou ze závěsu

## Slide 12: Potápěčská zátěž
Z olova
  Kostky
  Kapsy s broky
  Vé zátěž pro křídla
Na opasku, či v integrovaných kapsách BCD
Musí jít snadno odhodit

## Slide 13: Potápěčské lahve
Ocel (reznutí, těžké) x hliník (dražší, nadnáší)
Ventily: závit - DIN x INT - nasazovací třmen
Velikosti běžně 10, 12, 15 l
Plní se běžným vzduchem na 200 bar ( 200-násobek běžného tlaku)
Plní se kompresorem
Musí se pravidelně testovat

## Slide 14: Automatika
Z čeho se skládá
Z prvního stupně – mění aktuální tlak v láhvi na středotlak v hadicích cca 15 barů
Z druhých stupňů – automatik s náústkem a inflátorů (napouštěcí zařízení žaketů)
Tlakoměru – manometru
*-vyvážení

## Slide 15: Druhý stupeň automatiky
Automatický 
Mění středotlak (cca 15 bar na tlak okolí)
Standartně se nosí dva – hlavní a záložní (oktopus)
Zpředu je vzduchová sprcha umožňující pouštět vzduch i manuálně
Může mít nastavení nádechového odporu

## Slide 16: Manometr
Ukazuje zbývající vzduch
Je jako jediný připojený přímo na vysokotlak v láhvi
Digitální, mechanický(ručičkový), v hodinkách (= se sondou na prvním stupni)
V hadici má zůžení – ochrana před okamžitým únikem vzduchu při přetržení

## Slide 17: Kompenzátor vztlaku
Žaket nebo křídlo
Nafukovací vesta
Dofukuje se inflátorem
Má přetlakové ventily (nemůže prasknout přetlakem)
Má mít aspoň 15 l
Dopouští se podle toho, jak se stlačuje neopren, ubývá vzduch v lahvi,…

## Slide 18: Neopren
Typy
Mokré a polosuché
Suché
Neopren - pěněná pryž (s bublinkami vzduchu)
3,5,7 mm
* močení, oprava

## Slide 19: Doplňky
Počítače
Hodinkové
Na hadici s manometrem
Na ruce se vzduchovou sondou
Hlavní úkol – ukazovat čas do dekomprese, dekompresi

## Slide 20: Doplňky
Další
Kompasy – náměry na vraky, návraty z lokalit, kde jsme poprvé
Baterky – noční ponory, nasvěcování v hloubce
Foťáky, kamery – dokumentace – nákladné pod 15 m
Zdvihací vaky – pracovní potápění
Dekobójky – ponory z lodi, dekomprese

## Slide 21
A to je vše ze základů výstroje
Prostor pro vaše otázky a připomínky